## Slide 1: 進捗報告
佐藤孝嗣

## Slide 2: 目標
電気回路で構成されたベクトル行列積演算器
光デバイスで構成されたベクトル行列積演算器
これらの性能評価
評価内容
  演算速度
  面積
  消費電力
  精度(アナログ計算は特に)

## Slide 3: ベクトル行列積の実現方法
電気
  CPU
  GPU
  専用回路(CMOS)
光
  光加算器と光乗算器
    FFT乗算器
    配列型乗算器
  MZIを使ったベクトル行列演算器
  WDMM(波長分割多重乗算器)

## Slide 4: ベクトル行列積の実現方法
電気
  CPU
  GPU
  専用回路(CMOS)
光
  光加算器と光乗算器
    FFT乗算器
    配列型乗算器
  MZIを使ったベクトル行列演算器
  WDMM(波長分割多重乗算器)
今回はこれらの検討

## Slide 5: 光加算器と光乗算器
光加算器と光乗算器を並べて実装
光加算器
  光電変換が必要
参照：石原亨
“光パスゲート論理に基づく並列加算回路の提案と光電混載回路シミュレータによる動作検証”

## Slide 6: 光乗算器
配列型乗算器
  全加算器を多段に接続するため、光電変換を多用
  光電変換の遅延時間により高速化が困難
FFT乗算器
  フーリエ変換後、アナログ乗算、その後逆フーリエ変換
  アナログ乗算で扱う数値の範囲が小さい
  フーリエ変換器
    バタフライ回路
    MZI回路
    レンズ
F
F
y(t)
X(t)
X(t)×y(t)
X(ω)×Y(ω)
Y(ω)
X(ω)
×

## Slide 7: MZIを使った行列演算器
任意のM×N行列Aを特異値分解によりユニタリ行列と対角行列で表現
任意のユニタリ行列はMZIで表現、対角行列はアンプで表現
MZIとアンプだけで行列を表現可能

## Slide 8: MZIによるユニタリ変換(1)
任意のN×Nユニタリ変換回路は下図のように
N(N-1)/2個のMZIで2通りで表現可能
参照：William R. Clements,“An Optimal Design for Universal Multiport Interferometers”

## Slide 9: MZIによるユニタリ変換(2)
任意のN×Nユニタリ行列U(N)は以下に定義されるTmn(θ,φ)と対角行列Dで次のように表すことができる
（I(N)はN次元の単位行列）
Tmn（θ,φ）のθ，φがどのように決定されるか要調査
参照：William R. Clements,“An Optimal Design for Universal Multiport Interferometers”
Tmn(θ,φ)のθとφを適切な値にすることで回路の設計が可能

## Slide 10: 今後の予定
11月2,3週
MZIユニタリ変換回路のパラメータの導出法サーベイ
またOptisystemにて設計
WDMMについてサーベイ
11月4，5週
FFT乗算器アナログ計算部検討
Optisystemにて設計
電気回路の設計