## Slide 1: 12.9ゼミ

## Slide 2: 目標
電気回路で構成されたベクトル行列積演算器
  ソフトウェア実装
    CPU
    GPU
  ハードウェア実装
    ASIC
光デバイスで構成されたベクトル行列積演算器
    MZIを用いた行列演算器
これらの性能評価・比較
評価内容
  演算速度
  面積
  消費電力
  精度(MZI)

## Slide 3: 目標
電気回路で構成されたベクトル行列積演算器
  ソフトウェア実装
    CPU
    GPU
  ハードウェア実装
    ASIC
光デバイスで構成されたベクトル行列積演算器
    MZIを用いた行列演算器
これらの性能評価・比較
評価内容
  演算速度
  面積
  消費電力
  精度(MZI)
今週の進捗

## Slide 4: CPUによるベクトル行列積演算
ライブラリ
  ATLAS(Automatically Tuned Linear Algebra Software)を使用
ワードサイズ
  32bit
評価環境
  Woodblock
    CPUスペック(エミュレータ)
      モデル名 QEMU Virtual CPU version 2.0.0
      CPUクロック数 2.9GHｚ
      キャッシュサイズ 4096KB
現在の状況
コードを書き終え、デバッグ中

## Slide 5: GPUによるベクトル行列積演算
ライブラリ
  CUBLASを使用
ワードサイズ
  32bit
評価環境
  九大研究用計算機システム tatara を使用
  Tataraのスペック

## Slide 6: GPUによるベクトル行列積演算
現在の状況
  コードを書き終え、デバッグも終了
  評価結果
行列サイズ(N×N) N | Flops ［GFlops］ | 実行時間［μs］
32 | 128 | 0.7438
128 | 512 | 2.55237
512 | 2048 | 10.1956
2048 | 8192 | 30.1301

## Slide 7: MZIによるベクトル行列演算
モデル式と各パラメータを使い理論値導出
評価結果
行列サイズ(N×N) |  |  |  |  | 
N | MZIベクトル行列積遅延時間［s］ | 面積[mm＾2] |  |  | 消費電力[W]
3 | 5.10E-11 | 30.006 |  |  | 2.70E-02
4 | 5.30E-11 | 56.008 |  |  | 3.80E-02
5 | 5.50E-11 | 90.01 |  |  | 5.00E-02
6 | 5.70E-11 | 132.012 |  |  | 6.30E-02
7 | 5.90E-11 | 182.014 |  |  | 7.70E-02
8 | 6.10E-11 | 240.016 |  |  | 9.20E-02
9 | 6.30E-11 | 306.018 |  |  | 1.08E-01
10 | 6.50E-11 | 380.02 |  |  | 1.25E-01
11 | 6.70E-11 | 462.022 |  |  | 1.43E-01
12 | 6.90E-11 | 552.024 |  |  | 1.62E-01
13 | 7.10E-11 | 650.026 |  |  | 1.82E-01
14 | 7.30E-11 | 756.028 |  |  | 2.03E-01
15 | 7.50E-11 | 870.03 |  |  | 2.25E-01
16 | 7.70E-11 | 992.032 |  |  | 2.48E-01
1024 | 2.09E-09 | 4192258 |  |  | 5.32E+02

## Slide 8: 光回路 モデル式 遅延時間
  入力光が入射されてから、回路を通過し受光器で検出されるまでの時間
  LMZI：1つのMZIの光が入射して光が出てくるまでの遅延時間
  LPMZI（N）：N×Nユニタリ行列を表すMZI回路で通るMZIの最大数
  LAMP：アンプに光が入射してから出力されるまでの遅延時間
  LPD：受光器の応答時間

## Slide 9: 光回路 モデル式 面積
×M
SS：光源の面積
SMZI：MZIの面積
SAMP：増幅器の面積
SPD：検出器の面積
N×Nユニタリ行列をMZIを使った回路で表すために必要なMZIの数は

## Slide 10: 光回路 モデル式 消費電力
電力消費は位相シフタでの消費電力と光アンプの利得により決定
各素子の入力光は0.04ｍA、アンプは常に最大利得とする
PPS：位相シフタでの消費電力
PAMP：光アンプでの消費電力

## Slide 11: 今後の活動
MZIを使ったベクトル行列積演算器の精度考察
ASIC,GPU,CPUでのベクトル行列積演算、評価続き
(～12/12)
比較方法の考察
  行列のサイズ
  HWとSWの比較
    面積効率？

## Slide 12
光子は入力が大きいほど分散がおおきくなる

## Slide 13: 光MZI ノイズ源
光源
位相シフタ
クロスカプラ
アンプ
フォトディテクタ
  暗電流

## Slide 14: ノイズ：光源

## Slide 15: ショット雑音
エネルギーを持った粒子の数に統計的変動がかかることにより発生
粒子数が小さい(エネルギーが小さい)ほど相対的に重要

## Slide 16: 熱雑音
抵抗体内の自由電子の不規則な熱振動によって生じる雑音

## Slide 17
 |  | 11/21～27 |  | 11/28～12/4 |  | 12/5～11 |  | 12/12～18 |  | 12/19～25 |  | 12/26～31 |  | 1/3～9 |  | 1/10～16 |  | 1/17～23 |  | 1/24～30 |  | 1/31～2/6 | 
ASIC | Verilogで設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ライブラリについて調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DesignCompilerを使い評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
卒論ランチゼミ発表準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OS輪講発表準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
卒論執筆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MZI | MZIのノイズについて 調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GPU | 設計・評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CPU | 設計・評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
今後のプラン