## Slide 1: 20170118 ゼミ 実験で使うパラメータについて

## Slide 2: MZIVMM
今回は3×3のMZIVMMを使用する
雑音源
  光源
  位相シフタの制御信号
  光アンプ
  フォトディテクタ
光源
フォトディテクタ
光アンプ
↓
位相シフタ
↓
位相シフタ
↓
入力
出力

## Slide 3: 実験方法
シミュレータ上で、雑音なしのMZIVMMと雑音ありのMZIVMMで同じ演算を実行
ある瞬間においての雑音なしのMZIVMMの出力した値をA[n],雑音ありのMZIVMMの出力した値をN[n]とし、その誤差を計測．
MZIVMM with noise
MZIVMM without noise
誤差
―
A［n］
N［n］

## Slide 4: ERRORの定義
ERRORの定義はm回誤差の測定を行ったとすると
各雑音を導入した場合のERRORを測定する

## Slide 5: 使うパラメータ
位相シフタの制御信号のノイズ
  雑音源がわからないため、白色雑音を使用
  パラメータの変化させる範囲は雑音が大きくなりすぎない値まで
  雑音平均電力
    信号電力の0.1％～2％

## Slide 6: 使うパラメータ
フォトディテクタ(PD)のノイズ
  共に白色雑音
  ショット雑音電力
      q：電子１個あたりの電気量
      (1.60217662 × 10-19 ［C］)
      IL：入射光による発生電流［A］
      Δｆ：雑音帯域幅［Hz］
  熱雑音電力
      kB：ボルツマン定数 (1.38064852 × 10-23 [m2 kg s-2 K-1 ])
      T：絶対温度［K］
    熱雑音による電流
      Rsh:並列抵抗[Ω]
フォトディテクタの等価回路

## Slide 7: 使うパラメータ
    ≒3.204×
≒
どちらが支配的になるかはPDから生じた電流と絶対温度によって決まる
T=300とすると5.17×のときショット雑音が支配的になる

## Slide 8: 議論したいこと １
入力(光源の電力や位相シフタの移相量)を変化させるかどうか、そしてどのように変化させるか
  入力を変化させる場合、かなり手間がかかる
  入力を変化させない場合は、その固定した入力に何らかの理由がある必要がある
    とある入力値で雑音のMZIVMMの出力への影響について調べて、その結果を一般的なものとしてみる

## Slide 9: 議論したいこと ２
グラフの縦軸について
  3×3MZIVMMの出力の一つだけでERRORを計算
  3×3MZIVMMの出力の三つのERRORを計算し、その平均をとる
MZIVMM with noise
MZIVMM without noise
―
―
―
②
①

## Slide 10: 予定
1/18 ゼミ 使用するパラメータ、実験方法の決定
1/19,20 実験、実験結果からの考察
ゼミにて考察について議論
タイトル、章立て
1/21,22 卒論執筆開始
1/30 卒論 第１版