## Slide 1: 1/20 ゼミ 実験結果報告

## Slide 2: MZIVMM
今回は3×3のMZIVMMを使用する
雑音源
  光源
  位相シフタの制御信号
  光アンプ
  フォトディテクタ
光源
フォトディテクタ
光アンプ
↓
位相シフタ
↓
位相シフタ
↓
入力
出力

## Slide 3: 実験方法
シミュレータ上で、雑音なしのMZIVMMと雑音ありのMZIVMMで同じ演算を実行
ある瞬間においての雑音なしのMZIVMMの出力した値をA,雑音ありのMZIVMMの出力した値をN[n]とし、その誤差を計測．
MZIVMM with noise
MZIVMM without noise
誤差
―
A
N［n］

## Slide 4: ERRORの定義
ERRORの定義はm回誤差の測定を行ったとすると
N［n］：ノイズありのMZIVMMの出力
A：ノイズなしのMZIVMMの出力
各雑音を導入した場合のERRORを測定する

## Slide 5: 実験 フォトディテクタ(PD)
フォトディテクタ(PD)のノイズ
  共に白色雑音
  ショット雑音電力
      q：電子１個あたりの電気量
      (1.60217662 × 10-19 ［C］)
      IL：入射光による発生電流［A］
      Δｆ：雑音帯域幅［Hz］
  熱雑音電力
      kB：ボルツマン定数 (1.38064852 × 10-23 [m2 kg s-2 K-1 ])
      T：絶対温度［K］
      Rsh:並列抵抗[Ω]

## Slide 6: 実験 フォトディテクタ(PD)
実験方法
  光源とPDを直結し、入射光による発生電流の大きさを変えて誤差の絶対値を測定
実験条件
  雑音帯域幅Δｆ 10GHz
  並列抵抗Rsh 50Ω
  絶対温度 300K
  受光感度 1 ［A/W］
    光1Wが1Aの電流に変換される
光源
PD
with noise
光源
PD
without noise
誤差
―

## Slide 7: 実験結果 フォトディテクタ(PD)
Chart: 入射光による発生電流[A]
| 9.9999999999999995E-8 | 9.9999999999999995E-7 | 1.0000000000000001E-5 | 5.0000000000000002E-5 | 1E-4 | 2.0000000000000001E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 2E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01
 | 1.44e-06 | 1.45e-06 | 1.46e-06 | 1.48e-06 | 1.51e-06 | 1.58e-06 | 1.79e-06 | 2.05e-06 | 2.5e-06 | 3.52e-06 | 4.79e-06

## Slide 8: 位相シフタ
位相シフタの雑音
  位相シフタの位相の変化量θ
  E: 位相シフタの制御信号の電力 [W](０≦E≦1)
  Δθ: 制御信号が１の時の位相の変化量 [deg]
  σ: 位相シフタの制御信号の雑音電力 [W]
Δθ
制御信号
E+σ
A
A

## Slide 9: 実験 位相シフタ(PS：Phase Shifter)
実験方法
  雑音なしのMZIVMMと雑音ありのMZIVMMで同じ演算を実行し、ERRORを計測
実験(1)
  MZIVMMの全ての位相シフタの位相の変化量Δθを変えて、ERRORを計測
  ERRORが最も大きくなる位相の変化量Δθを推定
  (ワーストケースの推定)
実験(2)
  実験(1)で推定したワーストケースの条件下で、位相シフタの制御信号の雑音電力の割合を変えて、ERRORを計測する

## Slide 10: PS 実験(1)
実験の条件
  光源の電力 100mW
  アンプのゲイン 0dB
  制御信号の電力に対する雑音電力 0.01, 0.5, 0,1[%]
MZIVMMの全てのMZIの位相の変化量を同じ値にして、その値を変えてERRORを測定
MZIVMM with noise
MZIVMM without noise
誤差
―

## Slide 11: PS 実験(1) 実験結果
Chart: 位相シフタの位相の変化量Δθ [deg]
| 0 | 45 | 90 | 135 | 150 | 180 | 210 | 225 | 270 | 315 | 360
 | 2.63e-08 | 0.000736 | 0.000836 | 0.005448 | 0.00557 | 0.007499 | 0.003174 | 0.004005 | 0.00399 | 0.002503 | 0.003543
 | 0.002564 | 0.01575 | 0.007409 | 0.006252
 | 0.003676 | 0.023559 | 0.010502 | 0.008737
Δθ＝180[deg]のときが最もERRORが大きくなる
  制御信号の電力に対する雑音電力 0.01, 0.5, 0,1[%]

## Slide 12: PS 実験(2)
実験の条件
  MZIVMMのすべての位相シフタの位相の変化量
  180 [deg]
  光源のパワー 100ｍW
  光アンプのゲイン 0dB
  位相シフタの制御信号の電力に対する雑音電力[%]を変えて、ERRORを測定

## Slide 13: PS 実験(2) 実験結果
Chart: 制御信号の電力に対する雑音電力[％]
| 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1
 | 0.007086 | 0.018139 | 0.024292 | 0.048356 | 0.067925

## Slide 14: 議論したいこと1
位相シフタとフォトディテクタ、ともにノイズを入れたときのグラフの横軸
  案1：位相シフタの制御信号電力に対する雑音電力
  案2：フォトディテクタの入射光による発生電流(フォトディテクタの入射光のパワー)

## Slide 15: 議論したいこと2
最終目標までのステップと卒論の位置づけ
最終目標：MZIVMMで何ビット相当の計算までならばある程度の正確さを保って演算できるかを明らかにし、MZIVMMの量子化ビット数と計算の正確さの関係の評価の指標を作る

## Slide 16: 議論したいこと2
最終目標を達成するために必要なステップ
Step1：各雑音源について、その雑音源1種類がMZIVMMの出力結果を波形としてみたときにどれほどの誤差を生じさせるかを明らかにする
Step2：雑音源を複数組み合わせて、MZIVMMの出力結果を波形としてみたときに雑音によってどれほどの誤差を生じさせるかを明らかにする
Step3：MZIVMMの出力波形の誤差から、その波形を量子化したときに数値としてどれほどの誤差が生じるかを明らかにする

## Slide 17: 議論したいこと2
卒論の立ち位置としてはStep1の途中
Step1：各雑音源について、その雑音源1種類がMZIVMMの出力結果を波形としてみたときにどれほどの誤差を生じさせるかを明らかにする
Step1-1 フォトディテクタの雑音について
Step1-2 位相シフタの雑音について
Step1-3 光アンプの雑音について
Step1-4 光源の雑音について