## Slide 1: ノイズ調査

## Slide 2: MZI VMM ノイズ源
光アンプ
  増幅信号光のショット雑音
  ASEによるショット雑音
  増幅信号光-ASE間のビート雑音
  ASE-ASE間のビート雑音
位相シフタ
  制御信号のゆらぎによる雑音
フォトディテクタ
  ショット雑音
  熱雑音
  暗電流
  ASEによる雑音

## Slide 3: MZI VMM ノイズ源
光アンプ
  増幅信号光のショット雑音
  ASEによるショット雑音
  増幅信号光-ASE間のビート雑音
  ASE-ASE間のビート雑音
位相シフタ
  制御信号のゆらぎによる雑音
フォトディテクタ
  ショット雑音
  熱雑音
  暗電流
  ASEによる雑音

## Slide 4: 光アンプ 動作原理
誘導放出
  励起状態の電子に外部から電磁波(光)を加えたとき、電子がもとのエネルギー準位に戻り、その電磁波と同じ波長、同じ位相の電磁波が放出されること
ASE(Amplified Spontaneous Emission)
  自然放出によって生じた、もとの電磁波と違う位相を持った電磁波が誘導放出によって増幅されたもの

## Slide 5: 光アンプ 雑音電力
ASEの光パワー
増幅信号光‐ASE間の雑音パワー
G:利得
P0：平均入力電力
nsp:N2/(N2-N1)
N1:下準位の電子数 N2：上順位の電子数
ｈ：プランク定数
ｆ：振動数

## Slide 6: アインシュタイン係数
高準位E2にある原子１個が単位時間内に低準位E1に遷移し、hνの光子を放出する確率A21
単位時間内に原子いっこあたりの誘導放出または誘導吸収が起こる確率は角振動ωの光子のエネルギー密度に比例する。その比例定数B12、B21
A21とB12,B21は次元(単位)が違う

## Slide 7: SOA
SOAには2種類存在
Traveling wave amplifier
  入射光を内部で反射させずに通過させる。
Facry-Perot amplifier
  入射光をPartial mirrorで反射させる
  Gain rippleが生じるので望ましくない

## Slide 9: ストーリー
背景・問題
  どのようなアプリケーションでもある程度の正確さは保証されるべき
  MZIVMMは良い性能を持っているが、精度はまだ明らかになっていないので、精度を定量的に明らかにしたい
目的
  MZIVMMの中の各パラメータが、精度にどのように影響を及ぼすかを調べ、設計指針を示す。
    量子ビット幅
      量子化ビット
        可変(固定の時は１６ビットかな??)
      フォトディテクタの最大電力
        (フォトディテクタの線形領域の最大値が簡単)
    行列サイズ
    位相シフタの制御電流のゆらぎ

## Slide 10: 考えるべきこと
誤差の原因
  量子化誤差
  VMM MZIの雑音
    位相シフタの制御信号のゆらぎ
      白色雑音
    光アンプ
      ASEによる雑音
    フォトディテクタ
      ショット雑音
      熱雑音
    光源

## Slide 11: 考えるべきこと
どのように測定するか
  Optisystemでできることを把握
  ノイズのパラメータを適切な(妥当な)値にしてMZIVMM実行
  フォトディテクタの出力の電気信号をAD変換して出てきた値と真値を比較してどれだけ違うかを????
  入力信号を変化させられないので、optisystemでできるのは入力信号一定のときだけ
  ワーストケース(ノイズが一番入る)のときに真値と比較

## Slide 12: やること
コンポーネント”BER”の使い勝手をみる
Optisystemの中でデータを数値化する方法を探る
  できればExcelに出力できるとよい
各雑音のパワーの妥当な値を調査
  光アンプ
  位相シフタの制御信号
  光源
  フォトディテクタ

## Slide 13: 量子化誤差
単純に真値がその区間のどこにあるかに依存
今回は考える必要ないのでは?
雑音が結果に与える影響のみに注目！
2
3
4
量子化誤差
真値

## Slide 14: 雑音のパワーの妥当な値
光アンプ
  3dB (理論ピーク)
位相シフタの制御信号
  入力電流に対して、比例
光源
フォトディテクタ

## Slide 15: 1/3
ノイズのパワーの妥当な値は割とムズめ
  というか可能性がたくさんある
  適当でいいんでないかな
出力信号をどのように評価するかを考える
  次ページ
  デジタル計算で生じる誤差は考えない
    単純に雑音によって生じる誤差のみ考える
    入力は全て正しいとして計算（雑音がなければ正しい結果が出ると仮定）
  とりあえずコンポーネントを作る必要ありそう
    コンポーネントの仕様

## Slide 16: 測定方法
ビットエラーレート(２つの閾値を超えた場合は？)
  複数回出力信号を測定して、その信号の数値が真値から閾値以上離れた回数がどれほどあるか
相対誤差率
  出力信号の数値を測定して、その誤差(出力信号の値と真値の差)を想定している真値の最大値で割る
どちらにしてもグラフではなく数値でデータが欲しい
できればエクセルに出力

## Slide 17: 測定方法 確定版
ノイズを導入したMZIVMMと導入してないMZIVMMの結果を比較して、そこからノイズの影響を測定(ノイズなしのMZIVMMの測定結果からのズレを誤差と考える)
量子化誤差は真値の値にかなり依存するので考えない(もしくはワーストケース)
答えでどの値を使用するかは考えるべき
  ただ考えても埒があかなさそうなので適当に決めてもいいのでは(ワーストケース(ノイズがマックスで乗る場合))

## Slide 18: optisystemの謎
AD変換のComponentで32ビット以上でAD変換するとなぜか結果がバグる
制御信号のノイズを導入すると、なぜか