## Slide 1
f
S(x,y)
F[S(x,y)]
S(x,y)
レンズによるフーリエ変換
平面光回路による（離散）フーリエ変換
X(n)
F[X(n)]
Curved
mirror
waveguide
array
2016/10/19 納富
X(n)
F[X(n)]
waveguide
array

## Slide 2
Z(n)
X(n)
F[X(n)]
F[Y(n)]
Y(n)
F[Z(n)]
光回路中でのフーリエ変換乗算
Z=X*Y
photo-refractive material
X
Y
I
Z=X*Y
2016/10/19 納富

## Slide 3
SA
X(n) → F[X(n)]
Y(n) → F[Y(n)]
光回路中でのフーリエ変換乗算（波長多重方式）
{X1, Y1}
F[Z(n)] → Z(n)]
{X2, Y2}
{Xn, Yn}
XiとYi（波長異なる）を一本の導波路に入力
XiとYiを一括でフーリエ変換
lx
ly
SAを用いてアナログ積をとる
Ziを逆フーリエ変換
XとYに異なる波長を使うと回路をかなり単純化でき、ユニタリ型MZI-NN回路で表現可能
注：フーリエ変換はユニタリ変換
lxのみを通すフィルター
（UΣV回路のUのみ使う）
バタフライ光回路
レンズ光学系
ユニタリMZI-NN光回路
U-MZI-NNを使う場合、事前学習によって最適化が可能
識別
フーリエ変換回路部の重みを修正
2016/10/26 納富
フーリエ変換は幾つかのやり方がある
特徴
・ユニタリ変換回路のみでＯＫ
・波長多重演算可能
・ＳＡで乗算が可能
・ＮＮによる最適化が可能
・超高速（但し、ノイズに弱い？）

## Slide 4
X<<Yの条件で、出力としてXの波長のみをとると、ほぼＸＹになる
X: 0 ～ 0.1
Y: 0～ 6
ｙ
X=0.1
z=xy
aL=6
SAを用いたＮＮアナログ乗算
理想的な乗算からずれがあるが、事前学習による重み調整で最適化可能？
＊原理的には3層ＮＮでは任意の演算をSAで表現可能なはず
物理系によるアナログ演算は必ずずれが生じるから、これをＮＮの事前学習で
補正する、というやり方は、汎用的に使えるのではないか？
2016/10/26 納富

## Slide 5
SA
X(n) → F[X(n)]
ユニタリ変換＋非線形による演算
F[Z(n)] → Z(n)]
SAによる非線形処理
目的の演算がユニタリ行列＋非線形で表現できれば、回路は簡単になる
識別
2016/10/26 納富
ユニタリ変換
ユニタリ変換
WDMを使った場合はフィルター必要
Σ
必要があればΣ型の
振幅変調器を挿入
例： エルミート行列を対角化して固有値ごとに非線形処理を施して元にもどす、
という演算を表現できる
たぶん、これが最もMZI-NNに向いた演算処理ではないか？
★考慮すべき点
・入力層、隠れ層、出力層のユニット数が異なる場合には必然的にUΣV型必要となる。→通常のパタン認識処理や意味抽出ではNN的にはユニット数は可変にしたい
・通常のNNと異なった応用分野を想定する必要ありか？（例えばフーリエ変換乗算）

## Slide 6
大局的な狙い
・線形干渉回路は超高速演算が可能で、フーリエ変換や様々なコンボリューション演算が可能だが、表現可能な演算に大きな制限がある。
・線形干渉回路に、ＳＡのような弱くて高速な非線形を少数段挿入することによって、飛躍的に演算機能を拡大する手段としてＮＮを使えないか？
2016/10/26 納富