## Slide 1: 2017 0113 実験

## Slide 2: 実験の目的
雑音がMZIVMMの計算結果に及ぼす影響を調べ、

## Slide 3: MZIVMM
今回は3×3のMZIVMMを使用する
雑音源
  光源
  位相シフタの制御信号
  光アンプ
  フォトディテクタ
光源
フォトディテクタ
光アンプ
↓
位相シフタ
↓
位相シフタ
↓
入力
出力

## Slide 4: 実験方法
シミュレータ上で、雑音を加えてないMZIVMMと雑音を加えたMZIVMMで同じ演算を実行、結果を比較し、雑音による誤差を求める
MZIVMM with noise
MZIVMM without noise
誤差
―

## Slide 5: 実験方法
加える雑音
  1種類ずつで測定
    光アンプでの雑音
    光源での雑音
    フォトディテクタでの雑音
    位相シフタの制御信号の雑音
  上記1から4の組み合わせを全パターン測定
    1&2、1&3、….、1&2&3&4

## Slide 6: 雑音源のパラメータ
光源の雑音
  白色雑音
  雑音実行電力 0.02%～0.1％ (信号電力に対して)
位相シフタの制御電力の雑音
  白色雑音
  雑音実行電力 0.02～0.5mW

## Slide 7: 実験結果
Chart: 雑音実効電力[mW
| 0.02 | 0.18 | 0.32 | 0.5
 | 0.010376 | 0.037472 | 0.04897 | 0.066232
位相シフタの雑音のみのとき

## Slide 8: 実験結果
Chart: 雑音平均電力/光源の電力×100[%]
| 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1
誤差平均[A] | 0.022406 | 0.031687 | 0.038809 | 0.038489 | 0.043032
光源の雑音のみのとき

## Slide 9: 雑音源のパラメータ
光アンプの雑音
  NF(雑音指数)
  SN比：信号電力/雑音電力
  SNRout : 入力信号のSN比
  SNRout : 出力信号のSN比
参考文献：長谷川英明「半導体光増幅器の低雑音動作」

## Slide 10: 実験結果(光アンプのみ)
Chart: NF[dB]
| 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
誤差平均[A] | 0.000735 | 0.000752 | 0.000797 | 0.000844 | 0.000894 | 0.000948

## Slide 11: 雑音のパラメータ
フォトディテクタの雑音
  熱雑音
    T/Rに比例する
    T：絶対温度
    R：負荷抵抗
  ショット雑音
    入力光の強度に比例
参考資料：https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/si_pd_techinfo.pdf

## Slide 12: 実験結果(フォトディテクタのみ)
Chart: T/R [K/Ω]
| 3 | 6 | 12 | 24 | 50 | 100
誤差平均[A] | 8.73e-05 | 8.73e-05 | 8.74e-05 | 8.76e-05 | 8.8e-05 | 8.86e-05